## Slide 1
五段流水CPU设计
谭志虎 2017-02
Notes: 1

## Slide 2: 准备工作
按班级顺序、团队顺序从前到后分区就坐！
  小组成员尽量坐在一起，方便交流
  尽快上报小组名称
课设资料下载
  链接: https://pan.baidu.com/s/1b9JH98 密码: gsjq
注册tower论坛账号进行互动交流
  http://tower.im
  昵称命名格式： 1306吴晨
  教师授权后即可看到相关版面

## Slide 3: 微助教平台
公众号：微助教
课堂编号：B715
1、关注“微助教”公众号
2、根据系统回复注册个人真实信息
3、点击“学生”分组下“加入课堂”
4、输入课堂编号即可加入

## Slide 4: 指导检查教师
秦磊华
谭志虎
胡迪青
姚杰
吴非
指导检查教师
  1班：秦磊华 2班：谭志虎 3班：吴 非 4班：胡迪青
  7班：秦磊华 8班：姚杰 9班：谭志虎 10班：胡迪青

## Slide 5: 纪律要求
严格考勤 周一~周五 8:00-11:00 14:00-17:00
  迟到，早退按缺勤处理
  9天18次考勤14次为满分
  无需请假
每日通过提交工作进度
  每日24:00之前提交当日进度，未提交按缺勤处理
  边实验，边写报告
    在课设报告中记录当日故障，解决方法，否则不验收

## Slide 6: 进度安排
课程设计的总体时间为2周，具体安排如下:
  第1天：到实验室布置任务和集中讲解。
  第1~3天：学生查阅资料，开始方案设计。
  第4天：中期进度检查，单周期验收检查，同时检查报告。
  阶段性成果随时检查。
  第10天：最终结果验收。（不做任何形式的延期）
报告不得超过66页，第7周周一交报告
按班为单位提交电子版即可，具体规范见任务书

## Slide 7: 成绩评定
成绩构成
  设计过程和结果占70%
  报告部分占 30%；
  缺勤直接负分（10%），
    缺勤4次，不扣分
    5次扣8分，6次扣10分，
    7次以上按缺勤1/3记，无最终成绩。
  抄袭或被抄袭 0分，报告查重
    成果可以看，不能借，切记把电子版给猪队友
    缺勤1/3记，无最终成绩。

## Slide 8: 课程设计团队天梯赛
每班4-5只队伍，各班前两名团队有分数奖励（2/1分）
  队伍已经按组成成绩平均分配
  组原不及格的队员成绩不计入团队总成绩
  重修生/留级生可加入团队，不计入团队总成绩
共同学习，互帮互助，团队精神
  每日上午8:00-8:30团队会议，轮值主席，轮值记录
  提升学习效率，提高总体成绩
  可交流方法，思想，不允许共享代码
  团队内有抄袭者团队全体罚分（5分）
  各团队自选团队杰出贡献奖2人（加2/1分奖励）
奖励分数加到总分中，加爆为止

## Slide 9: 课程设计任务
利用FPGA开发板设计5段流水CPU
  支持27+4条教师指定的MIPS指令（每人一个4位代号CCMB）
  支持5段流水机制，可处理数据冒险，结构冒险，分支冒险
  扩展功能（中断机制，动态分支预测）
  能正确运行标准测试程序
  能正确运行自编测试程序，测试程序应能涵盖所有指令
  具有自动统计功能
    运行周期数
    插入气泡数 ，Load Use冲突次数
    无条件跳转次数，有条件成功跳转次数，失败跳转次数
    Syscall次数
    分支预测成功，失败次数等（分支预测相关）

## Slide 10
虐我千百遍，搞定流水线

## Slide 11: 课程设计实验环境
LOGISIM
  后续路线图均以LOGISIM为例
  在此平台下先完成单周期方案，直至重定向流水机制
FPGA开发板
  先在LOGISIM实现虚拟仿真再开始FPGA实验
  建议完成所有虚拟实验后再开始领板子

## Slide 12: 课程设计路径及评分标准
气泡流水线 48
数据冲突检测，处理分支冲突
插入气泡解决数据冲突（跑起来了耶）
扩充指令
支持所有指令（开工）
编写有展示度的测试程序
流水线优化 70/73
分支预测机制
大boss来了！！！
FPGA流水线 62
上板调试（告别LOGISIM）
抓狂，抓狂，抓狂
理想流水线 45
设计流水段间接口部件
（好矬，只能跑几条指令）
中断支持 40
设计中断相关硬件
设计中断演示程序（及格了）
FPGA 中断流水线 70
流水线中断机制实现
（是不是有点小牛叉）
重定向流水线 51
重定向机制设计
控制器改造（自信心爆棚）
顺利通关（爽）

## Slide 13: 注意事项
多讨论，多讨论，多讨论
  没有愚蠢的问题，不要闭门造车
  方案不是唯一的，但一定要想清楚！
多存盘，存网盘，别存U盘
要通关，要通关，要通关

## Slide 14: 中断机制
MIPS本身中断比较麻烦，设计需简化，达成目标即可
中断识别问题，见后页的中断仲裁电路。
中断过程参考教材上流程图
中断隐指令如何实现，这个过程中CPU部件如何动作
开中断，关中断通过CP0寄存器访问指令实现，CP0可以简化？
保存现场需要保存哪些内容？
流水线中断需要考虑哪些问题？
CP0寄存器组放在流水线哪个阶段？

## Slide 15: 中断屏蔽方式
响
应
优
先
级

## Slide 16
关中断
保存断点---PC压栈
中断识别，地址PC
Yes
No
中断
取指令
执行指令
保护现场和屏蔽字
设置新的屏蔽字
开中断
设备中断服务子程序
关中断，恢复现场，开中断
中断返回 断点PC
中断
周期
中断
服务程序
多重中断

## Slide 17: 单周期CPU设计一般路线图
构建主要功能部件
  PC 指令存储器IM 寄存器堆RF 运算器ALU 数据存储器DM
  地址转移逻辑NPC 控制器
  logisim中选用适当部件完成前5个部件
构造第一条指令
  选取最简单的R型指令
  按指令功能构建数据通路，控制信号
  logisim中连接，测试通过
增加其他指令，修改增加线路，逐条调试
跳转到上一步，直到所有指令设计完成。

## Slide 18: 主要功能部件，封装实现
指令
存储器
Addr
Data
寄存器堆
Read
Reg1#
Write
Reg#
Read
Reg2#
Reg1
Reg2
Write
data
数据存储器
Addr
Read
Data
Write
Data
格式解析
I
Rs
Rt
Rd
PC
A
B
Z
ALU
构建主要功能部件
  PC 指令存储器IM 寄存器堆RF 运算器ALU 数据存储器DM
  具体封装实现，考虑清楚具体控制信号，输入输出
  考虑后续流水线布局，功能部件封装尺寸不能过大

## Slide 19: add $rd, $rs, $rt $rd=$rs+$rt
指令
存储器
Addr
Data
寄存器堆
Read
Reg1#
Write
Reg#
Read
Reg2#
Reg1
Reg2
Write
data
数据存储器
Addr
Read
Data
Write
Data
格式解析
I
Rs
Rt
Rd
PC
A
B
Z
ALU

## Slide 20: addi $rt, $rs, 12 $rt=$rs+12
指令
存储器
Addr
Data
寄存器堆
Read
Reg1#
Write
Reg#
Read
Reg2#
Reg1
Reg2
Write
data
数据存储器
Addr
Read
Data
Write
Data
格式解析
I
Rs
Rt
Rd
IMM
PC
A
B
Z
ALU
扩展器
1
0
O
MUX
0
1
O
MUX

## Slide 21: Lw $r0, 1($r1) $r0=Mem[($r1)+1]
指令
存储器
Addr
Data
寄存器堆
Read
Reg1#
Write
Reg#
Read
Reg2#
Reg1
Reg2
Write
data
数据存储器
Addr
Read
Data
Write
Data
格式解析
IR
Rs
Rt
Rd
IMM
PC
A
B
Z
ALU
0
1
O
MUX
扩展器
0
1
O
MUX
1
0
O
MUX
转移
部件
PC
NPC
offset

## Slide 22: 设计基本步骤
封装主要功能部件
构建基本数据通路
编写测试程序，熟悉汇编器
调试R型指令
调试I型指令
调试J型指令
封装控制器
测试标准测试程序

## Slide 23: 完整单周期MIPS处理器示意图

## Slide 24: 单周期CPU设计一般路线问题
迭代式设计模式，复杂度高，开发周期长，正确率低
  新增不同类型指令可能会修改全图
  复杂度高，图的布局对开发有较大影响
  错误易传递，修复代价高，修改错误可能导致图的大量变更
  难以追溯，设计过程难以复现
  每增加一条指令备份一个版本
需要工程化的方法

## Slide 25: 单周期CPU设计工程化路线图
选择指令系统
构建主要功能部件
  PC 指令存储器IM 寄存器堆RF 运算器ALU 数据存储器DM
  立即数扩展器 地址转移逻辑NPC 控制器
  logisim中选用适当部件完成前5个部件
一次性构建所有数据通路
  5大功能部件之间的连接关系
  不同指令数据通路不一样
  指令规模越大，连接越复杂，难度提升
  采用工程化的方法一次性解决
构建控制器、地址转移逻辑NPC等
部件连接，控点连接，调试

## Slide 26: 构建数据通路工程化方法
指令系统数据通路表格
  描述各部件之间的连接关系
  记录各部件输入端数据来源
  忽略控制类信号
  仅保留数据类信号
主要功能部件输入来源表

## Slide 27: 单条指令数据通路构建方法
Step1： 阅读单条指令，改写成RTL
根据RTL功能填写对应指令的数据通路表
如发现新增需求，进入Step2
Step2： 新增需求的处理
  合并至已有部件 （修改已有部件功能，输入，输出）
  新增新的部件 （新增部件功能，输入，输出）
Step3： 对新增部件设置输入来源

## Slide 28: 例子
or $rd,$rs,$rt 根据指令功能给出RTL描述
R[rd]R[rs] | R[rt] PCPC+1
根据RTL，确定各部件之间的连接关系
主要功能部件输入来源表
0000
RS
Rt
0
Rd
0
OP
RS
Rt
shamt
Rd
4bits
funct
2bits
2bits
2bits
3bits
3bits
OR
PC+1
PC
RS
RT
RD
ALU
RF.D1
RF.D2

## Slide 29: 例子
ori $rt,$rs,1 根据指令功能给出RTL描述
R[rt]R[rs] | Sign-Ext（IMM） PCPC+1
ORI
PC+1
PC
RS
RT
ALU
RF.D1
0011
RS
Rt
1
OP
RS
Rt
4bits
2bits
2bits
2bits
3bits
3bits
IMM
主要功能部件输入来源表
OR
PC+1
PC
RS
RT
RD
ALU
RF.D1
RF.D2
S-EXT
需要新增扩展器

## Slide 30: 例子
新增部件后扩展表格
增加扩展器输入
依此类推完成所有指令数据通路的分析
完成数据通路表格

## Slide 31: 多指令数据通路合并
垂直方向合并，去除重复项
多输入用MUX综合，MUX选择信号由控制器生成
输入源为空的要注意
  如其他输入不影响指令执行，直接忽略
  否则必须增加控制

## Slide 32: 控制信号综合
控制信号综合，据此生成控制器，并封装。
实现其他新增功能部件，实现系统，调试

## Slide 33: 注意事项
设计内容基本无法在一本书里面弄清楚，建议大家阅读参考文献。
可以使用任何logisim内建的电路组件
控制器电路必须用逻辑表达式生成，每个信号均应有逻辑表达式，便于书写报告，避免使用比较器。
指令ROM和数据RAM必须在main电路中可见，不能封装在子电路中。
显示模块应该在主电路中可见。
主要部件之间还是需要适当连线，隧道工具不能滥用，要能看清楚各部件之间的连接关系。

## Slide 34: 注意事项
尽可能使用标签工具注释电路，包括控制信号，数据通路，显示模块，总线等，会使得电路更加容易调试！
注意标签以及注释的命名规范，过长的命名会对后续的画图连接造成影响。
Logisim中可以将不同的模块用不同的颜色区分，建议用颜色区分各接口部件和关键模块。
接口部件封装尽可能封装的长一点，否则控制线多了以后不方便布线。
控制器建议用表达式自动生成，比手工画要简单
断点调试功能非常有用，建议单周期调试一定要加。

## Slide 35: 注意事项
PC，IR最好一直传递到最后一级，这样方便观测流水线运行的状况。
流水线各级是否产生气泡可以用LED指示灯显示，方便观察流水线运行状况。
各里程碑版本经过充分测试后，备份后再开新的分支进行新的开发，以避免新版本无法开发成功，老版本又检查不了的悲剧。

## Slide 36: 流水线原理
1.时间并行
  把任务分成若干子任务，使子任务在流水线的各阶段并发地执行
2.空间并行
  资源重复 多处理器系统和多计算机系统
3.时间并行+空间并行
  时间重叠和资源重复的综合应用。
  奔腾CPU采用超标量流水技术，一个机器周期执行两条指令。

## Slide 37: 指令周期细分
取指令 IF (Instruction Fetch)
指令译码 ID (Instruction Decode)
执行运算 EX (Execution)
访存阶段 MEM
结果写回 WB (Write Back)
一条指令不一定经历所有阶段
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 38: 非流水线时空图
I2
I1
时间T
IF
ID
EX
MEM
空间S
I2
I1
I2
I1
I1
I1
I1
I2
I2
I2
WB

## Slide 39: 流水线时空图
I2
I1
时间T
IF
ID
EX
MEM
空间S
I2
I1
I2
I1
I1
I1
I1
I2
I2
I2
WB
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I5
I3
I5
I6
I7
I8
I9
I6
I7
I8
I6
I7
I6
I4

## Slide 40: 为何要使用流水线技术
单周期CPI=1
T=IF+ID+EX+MEM+WB
慢
流水线理想性能T/5，
流水线充满后每隔一个T/5，完成一条指令

## Slide 41: 理想流水线
所有对象均通过同样的部件（阶段）
不同阶段之间无共享资源
各段传输延迟一致（取最慢的同步）
进入流水线的对象不受其他阶段的影响
适合工业流水线
绿色部件为各段间接口，各段间通过接口传递什么？
  待加工的数据、控制数据加工的控制信号、反馈信号
  否则后段无法对数据 进行处理
ID
EX
MEM
WB
IF
CLK

## Slide 42
现实是残酷的
指令不适合流水

## Slide 43: 指令流水线？
资源相关
  取操作数与取指令都需要访问主存，
数据相关
  后一条指令的操作数依赖于前一条指令的执行结果
分支相关
  转移指令使得流水线发生中断

## Slide 44: 单周期MIPS处理器改流水线

## Slide 45: 单周期改五段流水（分段）
IF 取指令
ID 译码
EX 执行
Mem 访存
WB 写回
分段原则

## Slide 46: 消除结构相关的理想流水线
消除通路中结构相关
  指令数据存储器分离
将指令过程分成5个阶段 （所有指令至少3个阶段）
  IF ID EX MEM WB
不同阶段之间设置缓冲接口部件
  构建各阶段之间的接口部件（本质是寄存器）
  流水线通过接口传递与指令相关的数据信息，控制信息，反馈信息
  后续部件对数据的加工处理依赖于前阶段传递过来的信息
ID段译码生成该指令的所有控制信号
  控制信号向后传递
  后续部件控制信号不再单独生成
  单周期CPU实现中的控制器在ID段复用

## Slide 47: 5段流水控制信号传递
IF 取指令
ID 译码
EX 执行
Mem 访存
WB 写回
PC
IR
PC
A
B
IMM
Alu
Alu
Md

## Slide 48: 接口定义（仅供参考）
IFIF/ID
  数据 IR
IDID/EX
  数据 IR WriteReg# A B
  控制 ALU OP、IMM、ALUSrc、 beq，bne，jmp
  MemReq MemWrite RegWrite MemRead
EXEX/MEM
  数据 IR WriteReg# AluResult Rt
  控制 MemReq MemWrite RegWrite MemRead
MEMMEM/WB
  数据 WriteReg# WriteBackData
  控制 RegWrite
PC IR请全部传递，便于流水线调试

## Slide 49: 数据相关
add $0,$1,$2
or $1,$1,$2
and $1,$1,$2
lw $1,$2,4
$0=$1+$2
$1=$1 | $2
$1=$1&$2
$1=Mem[$2+4]

## Slide 50: 相关检测
ID段进行检测
不同类型指令有区分
  R型指令
    涉及两个源操作数Rs,Rt
  I型指令
    涉及一个或两个源操作数Rs（Lui无相关）
  其他分支指令（Beq，Bne, Bgt）
    涉及两个源操作数Rs,Rt
  J型指令（无相关,直接产生分支相关信号）
  相关数据需与后续段中的结果寄存器编号比较
    EX.WriteReg Mem.WriteReg WB.WriteReg ？？？
    写回信号

## Slide 51: 数据相关
软件方法
  插入空指令
  调整程序顺序，是相关性在流水线中消失
  编译器完成
硬件方法
  寄存器堆写入和读出过程分离（先写后读，下跳沿写）
  插入气泡
    向流水线后段插入气泡
    向前给出流水线阻塞信号
    避免当前指令被新指令取代
  数据重定向bypass
    将后端处理后的数据（还没来得及写回）重定向

## Slide 52: 理想流水线
所有对象均通过同样的部件（阶段）
不同阶段之间无共享资源
各段传输延迟一致（取最慢的同步）
进入流水线的对象不受其他阶段的影响
适合工业流水线

## Slide 53: 理想指令流水线
将指令过程分成5个阶段 （所有指令至少3个阶段）
  IF、ID、EX、MEM、WB
不同阶段之间设置缓冲接口部件（绿色部分）
  接口部件本质是寄存器
  各段通过接口传递与指令相关的数据，控制，反馈信息
  对数据的加工处理依赖于前段接口传递过来的信息
冒险(相关)给流水线带来诸多实际实现问题
ID
EX
MEM
WB
IF
CLK

## Slide 54: 单周期改五段流水（分段）
IF 取指令
ID 译码
EX 执行
Mem 访存
WB 写回
分段原则
  各段时间均等
  流水线深度？
消除通路中资源相关
  指令数据存储器分离
  读写寄存器如何处理？

## Slide 55: 5段流水控制数据与信号传递
IF 取指令
ID 译码
EX 执行
Mem 访存
WB 写回
PC
IR
PC
A
B
IMM
Alu
Alu
Md
ID段译码生成该指令的所有控制信号
  控制信号向后传递，后续部件控制信号不再单独生成

## Slide 56: 流水线的相关冲突（hazzard）
资源相关
  取操作数与取指令都需要访问主存
  多周期方案中计算PC、分支地址，运算指令 复用ALU
  增加部件消除
数据相关
  指令操作数依赖于前一条指令的执行结果
  引起流水线停顿直到数据写回
分支相关
  转移指令使得流水线发生中断
  提前取出指令作废，流水线清空

## Slide 57: 数据相关
add $0,$1,$2
or $1,$1,$2
and $1,$1,$2
lw $1,$2,4
$0=$1+$2
$1=$1 | $2
$1=$1&$2
$1=Mem[$2+4]
ID段取操作数
ID段所需数据可能还未及时写回，涉及前续3条指令

## Slide 58: 数据相关处理
增加相关检测判定逻辑
  当前指令读寄存器编号与后续3条指令写寄存器编号相同
  当前指令可能有0~2个读寄存器
  后续3条指令可能有0~1个写寄存器
相关处理逻辑
  流水线停顿
  数据重定向

## Slide 59: 相关检测
ID段进行检测
不同类型指令有区分
  R型指令
    涉及两个源操作数Rs,Rt
  I型指令
    涉及一个或两个源操作数Rs,Rt
  其他分支指令（Beq，Bne）
    涉及两个源操作数Rs,Rt
  J型指令（无相关,直接产生分支相关信号）
  相关数据需与后续段中的结果寄存器编号比较
    EX.WriteReg Mem.WriteReg WB.WriteReg
    写回信号

## Slide 60: 数据相关处理机制
软件方法（编译器完成）
  插入空指令
  调整程序顺序，使相关性在流水线中消失
硬件方法
  寄存器堆写入和读出过程分离（先写后读，下跳沿写）
  插入气泡（空操作）
    向后段插入气泡（接口信号清零，最关键的是写回信号）
    向前给出阻塞信号（流水线停顿）避免当前指令被新指令取代
  数据重定向bypass（数据旁路）
    将后端处理后的数据（还没来得及写回）重定向
    数据在哪就从哪送到运算器

## Slide 61: 插入气泡
add $0,$1,$2
or $1,$1,$2
and $3,$1,$2
$0=$1+$2
$1=$1 | $2
$3=$1&$2

## Slide 62: 插入气泡
add $0,$1,$2
nop
$0=$1+$2
气泡
or $1,$1,$2
$1=$1 | $2
and $3,$1,$2
$3=$1&$2
前段停顿
后段插气泡
等待数据

## Slide 63: 插入气泡
add $0,$1,$2
nop
$0=$1+$2
nop
nop
nop
or $1,$1,$2
$1=$1 | $2

## Slide 64: 插入气泡
add $0,$1,$2
nop
$0=$1+$2
nop
nop
nop
nop
nop

## Slide 65: 插入气泡
add $0,$1,$2
$0=$1+$2
nop
nop
nop
nop
New inctruction

## Slide 66: 气泡处理流程
1 |  |  |  | 
2 | 1 |  |  | 
IF | ID | EX | M | WB
3 | 2 | 1 |  | 
4 | 3 | 2 | 1 | 
5 | 4 | 3 | 2 | 1
5 | 4 | 气泡 | 3 | 2
5 | 4 | 气泡 | 气泡 | 3
5 | 4 | 气泡 | 气泡 | 气泡
6 j | 5 | 4 | 气泡 | 气泡
7 | 6 j | 5 | 4 | 气泡
8 | 7 | 6j | 5 | 4
15 | 气泡 | 气泡 | 6j | 5
16 | 15 | 气泡 | 气泡 | 6 j
指令4与3数据相关
指令6为跳转指令
清空误取的指令，同步/异步清空？
相关插入气泡，前段暂停
仍然相关，继续插入气泡
仍然相关，继续插入气泡
相关解除，流水线继续
指令4 ID段不能取到正确数据

## Slide 67: 分支相关
Add $0,$1,$2
Jmp 0001
$0=$1+$2
0001PC
sub $0,$1,$2
无用指令
无用指令

## Slide 68: 分支相关
nop
Jmp 0001
0001PC
正确指令
nop

## Slide 69: 插入气泡总结
气泡=空操作
数据相关时需插入气泡
  向后段插入一个气泡（接口信号清零，最关键的是写回信号）
  向前给出阻塞信号（流水线停顿）避免当前指令被新指令
分支相关时
  向前段发出清零信号，清除误取的指令
  后续指令继续执行
气泡过多，效率较低
进一步优化
  寄存器堆写入和读出过程分离（先写后读，下跳沿写）
  数据重定向（forwarding、bypass）

## Slide 70: 数据重定向
or $1,$1,$2
and $1,$3,$4
lw $2,$3,4
$1=$1 | $2
$1=$3&$4
$2=Mem[$3+4]

## Slide 71: Load Use相关（不能重定向）
or $1,$1,$2
Lw $1,$2,4
$1=$1 | $2
$1=Mem[$2+4]
执行段路径时间过长=访存时间+ALU时间
正确方法：ID段发现Load-Use相关，插入一个气泡

## Slide 72: Load Use相关
or $1,$1,$2
Lw $1,$2,4
$1=$1 | $2
$1=Mem[$2+4]
ID段发现Load-Use相关，插入一个气泡

## Slide 73: Load Use相关
or $1,$1,$2
Nop（气泡）
$1=$1 | $2
Nop（气泡）
ID段发现Load-Use相关，插入一个气泡
$1=Mem[$2+4]
Lw $1,$2,4

## Slide 74: 全冒险处理机制的流水CPU
分支指令在哪个阶段完成？ Why？

## Slide 75: LOGISIM流水示意图
接口部件封装尽可能封装的长一点，分段清晰。
连接清晰，不滥用隧道
布局合理，适度封装

## Slide 76: 流水需要考虑的问题
流水分段原则（各段时间均衡，否则按慢速同步）
分支指令在那个阶段完成，为什么
  无误取的实现虽然在logsim中可实现，但实际不可行，why？
译码段与写回段之间的数据相关是否必须插入气泡？
Syscall是否有数据相关，如何处理？
Load Use冲突能否重定向解决,why?
流水线中断时中断哪条指令，如果有两条指令同时完成如何处理？